## Slide 1: Mesin-mesin Listrik
#3
Motor Listrik Induksi dan Rangkaian Star-Delta

## Slide 2: ALUR
1 | 2 | 3 | 4
Prinsip kerja motor induksi | Karakteristik motor induksi | Komponen penting dalam motor induksi | Rangkaian Star-Delta

## Slide 3: Prinsip Kerja Motor Induksi
- Prinsip = mengubah energi listrik arus bolak-balik (AC) menjadi energi mekanik melalui prinsip induksi elektromagnetik
Karakteristik Motor Induksi
Rotor tidak pernah berputar persis sama dengan kecepatan putaran medan magnet stator.
Lalu terdapat selisih kecepatan yang disebut slip. Slip bernilai tinggi saat mulai menyala (start) dan menjadi sangat rendah saat motor mencapai putaran normal (beban penuh)

## Slide 4: Karakteristik Motor Induksi
Arus Start Tinggi: Saat pertama kali dinyalakan, arus listrik yang ditarik oleh motor induksi jauh lebih besar daripada arus normal saat beroperasi.
Torsi Start: Memiliki kemampuan menghasilkan torsi awal untuk menggerakkan beban, bergantung pada jenis rancangannya (seperti penggunaan fasa tunggal atau tiga fasa).
Konstruksi Sederhana: Memiliki desain yang kuat dan minim perawatan karena tidak memerlukan sikat (brush) pada rotornya.
Efisiensi Tinggi: Jenis motor induksi tiga fasa mempunyai tingkat efisiensi dan faktor daya yang lebih stabil dan tinggi jika dibandingkan dengan motor satu fasa.

## Slide 5: Komponen dalam Motor Induksi
- Stator: komponen yang diam, guna menghasilkan medan magnet saat dialiri arus
- Rotor: komponen yang bergerak, bagian yang bergerak berdasarkan medan magnet
- Casing: pelindung komponen dalam motor
- Celah udara: ruang antara stator dan rotor guna perpindahan induksi elektromagnetik
- Bantalan (Bearing), Poros (Shaft): menjaga perputaran rotor stabil pada porosnya
- Kipas pendingin (Cooling Fan): sebagai pendingin
- Terminal box: tempat menyambungkan kabel ke kumparan motor

## Slide 6: Komponen dalam Motor Induksi
Source: fikipedia

## Slide 7: Star Delta
Kenapa harus menggunakan rangkaian Star-Delta dibandingkan DOL starter?
1. Mengurangi Arus Start (Inrush Current)
2. Mencegah Penurunan Tegangan (Voltage Drop)
3. Melindungi Komponen dan Memperpanjang Usia Motor
4. Peruntukan Kapasitas Beban

## Slide 8: SIMULASI

## Slide 9: Terima Kasih
-- baren